#### II.	SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

- Charakteristika územia stavby

1.1.	Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

Predmetom projektu je stavba zvonice v obci Trnové. Objekt bude využívaný na zvonenie a  bohoslužby.

Riešený objekt sa nachádza na parcelách číslo 1457/21, 1456/6. Ide o výškovú stavbu tvorenú trojicou drevených pylónov na žb stenách zbehajúcich sa v strede s horný roztvorením pre osadenie zvona. V spodnej časti je bohoslužobná miestnosť zvonice s ovládaním osvetlenia a zvona. Obe časti sú zastrešené stanovou strechou.

Objekt je osadený na parcelách  č. 1457/21, 1456/6. Zvonica  je osadená cca 2,5 m od východnej hrany pozemku, cca 6 m od južnej hranice pozemku. Celkové rozmery stavby sú  približne 7x6,5 m. Hlavný vstup je v západnej časti. Vstup na pozemok je riešený z priľahlej komunikácie. Na tomto pozemku sa nachádza aj oporný múr, ktorý je súčasťou stavby s celkovou dĺžkou 30 m.

Objekt bude napojený na inžinierske siete – NN.

1.2.	Údaje o prieskumoch staveniska

Pozemok, na ktorom je situovaná novostavba má podlhovastý  tvar a je prevažne svahovitý. Voľná plocha pozemku  je neupravená.

Pozemok sa nachádza mimo ochranných pásiem a chránených území. Na pozemku sa nachádza nízky lesný porast a trávnaté plochy.

1.3.	Údaje o použitých mapových geodetických podkladoch

- Katastrálna mapa

- architektonická štúdia objektu

- Zameranie pozemku

- Obhliadka staveniska

- Požiadavky objednávateľa stavby

1.4.	Príprava pre výstavbu

Dodávateľ stavby si zriadi ZS podľa potreby na voľných plochách staveniska mobilnými bunkami, alebo priamo v časti objektu, ktorá sa nebude nadstavovať. Objekty zariadenia staveniska budú situované a umiestnené tak, aby prípojky vody a kanalizácie boli čo najkratšie.

Okrem príjazdu a odjazdu vozidiel, stavebná činnosť nebude zasahovať a zaberať vedľajšie obecné komunikácie. Okolité príjazdové plochy sú charakteru pevne upravených štrkových plôch. Znečistenie komunikácií stavebnou suťou a zeminou bude odstraňované pri každom odjazde stavebného vozidla, mechanizmu.

V zmysle cestného zákona dodávateľ zabezpečí čistotu a bezprašnosť celého záujmového priestoru stavby, nepoškodzovanie vozoviek a iných dopravných zariadení.

Vykopaná zemina sa využije na úpravu terénu na stavebnom pozemku.

2.	Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby

2.1.	Urbanistické riešenie

Projekt rieši novostavbu zvonice na parcele číslo 1457/21, 1456/6 v obci Trnové.Stavba bude situovaná na vyňatej parcele.Zvonica  je osadená cca 2,5 m od východnej hrany pozemku, cca 6 m od južnej hranice pozemku. Celkové rozmery stavby sú  približne 7x6,5 m. Hlavný vstup je v západnej časti. Vstup na pozemok je riešený z priľahlej komunikácie. Na tomto pozemku sa nachádza aj oporný múr, ktorý je súčasťou stavby s celkovou dĺžkou 30 m.

Bohoslužby budú iba príležitostné a vzhľadom na malú plochu pre malý počet veriacich z blízkeho okolia preto sa nepredpokladá  potreba parkovacích plôch.Prístup k zvonici je zabezpečený po miestnej spevnenej ceste.

2.2.	Architektonické riešenie

Novostavba zvonice rešpektuje všetky podmienky pre umiestnenie stavby v danej lokalite. Jedná sa o jednopodlažný objekt, nepodpivničený. Hlavný vstup do objektu je situovaný zo západnej strany chránený predsunutou markízou. Objekt je štíhly do výšky stúpajúci trojdielny pylón ukončený stanovou strechou pod, ktorým je uložený zvon. Strecha nižšieho objektu je stanová. Nižší objekt tvorí jedna miestnosť pre bohoslužby. Fasáda objektu je riešená ako kombinácia dreveného prekladaného obkladu s obkladom z pieskovca. Strecha objektu je riešená z hliníkového plechu.

Technické údaje o stavbe :

Výmery plôch:

Úžitková plocha 					8,1	m²

Zastavaná plocha					17,0	m²

počet nadzemných podlaží............................................	1

0,000..........................................................................+ 404.50 m n.m. Bpv.

výška vrcholu ...............................................................+ 5.40 m	 - nižšia časť objektu

+ 19.00 - kríž

navrhovaný tvar strechy – stanový

2.3.	Funkčné využitie

Objekt bude slúžiť na bohoslužby a zvonenie.

2.4.	Konštrukčné riešenie

# Základová doska je z  betónu C25/30 vystužená karisieťmi. Podklad bude zhútnený na Id=0,9  Do základovej konštrukcie sa osadí uzemnenie pre hromozvod.

# Spodná nosná konštrukcia bude realizovaná zo železobetónu. Vystuž bude realizovaná zo zváraných sietí. Rozmery a spôsob vystuženia je zrejmí z výkresovej dokumentácie. Pri realizácii je potrebné dodržať technologický postup. Na betónáž použiť betón C25/30. Do žb stienok je potrebné osadiť kotviace oceľové platne pre drevené rámy.

# Nad ŽB stienkami je umiestná drevená nosná konštrukcia zvona. Trámy sú z lepeného dreva GL24. Všetky drevené prvky je potrebné opatriť ochrannými nátermi podľa predpisov výrobcu. V päte nosníkov budú osadené spriahovacie ocelové nosníky ktoré budú privarené k spodným kotviacim plechom. Všetky oceľové prvky opatriť ochranným náterom podľa predpisov výrobcu. Použiť oceľ min. S235. Spojovacie prvky nie sú predmetom návrhu.

# Pred vstupom je umiestnená oceľová konzola, zváraná z oceľových uzavretých profilov.

# Nosná konštrukcia stavby zvonice – 3 samostatné zakrivené drevené lepené lamelové nosníky  začínajúce na vrcholoch pomyselnej trojuholníkovej základne  spodných žb. podpier (spodnej časti – bohoslužobná miestnosť) zbiehajúce sa v strede vzopätia s otvorením v hornej časti.

# Spodná stavba – 3 samostatné železobetónové podpery uložené na žb. doske a pásoch vo vrcholoch pomyselného trojuholníka s kopírovaním krivky vzopätia na nich položených drevených nosníkov zvonice.

# Strešná konštrukcia oboch striech je vyhotovená z drevených trámov štandardného reziva C24 s plnoplošným debnením hr. 25 mm.

Okná a dvere v obvodovej konštrukcii sú navrhnuté ako drevené.

Okno má pevne zasklenie, vstupné dvere – skladané štvrdielne delené na dve časti s mrežovaním a zamykaním.

Na zasklenie je použité bezfarebné jednoduché zasklenie.

Vnútorné parapety - drevené vo farbe obkladu interiéru

Vonkajšie parapety – poplastovaný plech odtieň antracitový.

2.5      Vplyv stavby na životné prostredie

Výstavba objektu nenaruší existujúce životné prostredie v danej lokalite. Stavba nebude zdrojom žiadnych exhalácií, vibrácií alebo podobných negatívnych vplyvov na životné prostredie. Odpadové látky budú odkladané do kontajnerov a pravidelne odvážané vozidlami OLO. Sociálne zariadenia sú riadne odkanalizované do žumpy, napojené na rozvody v objekte.

Ochranné pásma ani chránené územia nebudú dotknuté.

Ochrana stavby pred škodlivými účinkami sa nepredpokladá.

Odpady vznikajúce počas výstavby

Nekontaminované ( 0-ostatné ) odpady:

V zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 283/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a v zmysle Zákona č. 223/2001 Z.z. odpadoch možno odpady vznikajúce odstránením pôvodnej stavby,  v rozsahu navrhovanej objektovej skladby zatriedené nasledovne:

| Číslo | Názov | Kategória |
| --- | --- | --- |
| 17 | Stavebné odpady a odpady z demolácií |  |
| 17 01 | Betón, tehly, obkladačky |  |
| 17 01 01 | Betón | O |
| 17 02 | Drevo, sklo, plasty |  |
| 17 02 01 | Drevo | O |
| 17 03 | Bitúmenové zmesi |  |
| 17 03 02 | Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 | O |
| 17 04 | Kovy |  |
| 17 04 05 | Železo a oceľ | O |
| 17 05 | Zemina, kamenivo |  |
| 17 05 04 | Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 | O |
| 17 05 06 | Výkopová zeminy iná ako uvedená v 17 05 05 | O |
| 17 09 | Iné odpady zo stavieb a demolácií |  |
| 17 09 04 | Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O |

Celkové množstvo odpadov vznikajúcich počas výstavby: 0,5t

Po ukončení výstavby, v rozsahu navrhovanej objektovej skladby, vybraný dodávateľ, v spolupráci s investorom stavby, predloží na Oddelenie životného prostredia, ku kolaudačnému konaniu, evidenciu odpadov zo stavby a doklady o ich zneškodnení, zmluvu na odvoz a zneškodňovanie podľa platných právnych predpisov. Počas nakladania s odpadmi bude dodávateľ stavby rešpektovať a dôsledne plniť podmienky vyplývajúce z platnej legislatívy.

Kontaminované ( N - nebezpečné ) odpady:

Vznik nebezpečných odpadov t. j. stavebných sutí typu N- nebezpečné, odstránenia objektu zvonice  nepredpokladáme.

  - Protikorózna ochrana podzemných a nadzemných konštrukcií a vedení

Na všetkých technologických potrubiach sú navrhnuté protikorózne nátery. Vonkajšie nátery potrubí budú prevedené epoxidechtom. Na ostatné oceľové konštrukcie sú ako protikorózne nátery navrhnuté bežné základné a povrchové syntetické nátery.

- Elektroinštalácie

Rozvodná sústava:             3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S

Prostredie:			viď Protokol č.2 o  určení vonkajších vplyvov

Vonkajšie priestory:

AA7,AB7,AC1,AD2,AE3,AF2,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,A1,AQ2,AR2,AS2,BA4, BC2,BD1,BE1,CA1,CB1

vonkajšie vplyvy sú v súlade s článkom 512.2.4 – zvlášť nebezpečné

Námrazová oblasť:		Stredná

Charakter stavby:		Nová NN prípojka

Projekt. kapacita: 		Pi =  10 kW      Pp =  5 kW    súčastnosť 0,5

Navrhované technické riešenie predpokladá pripojenie z existujúceho betónového stĺpa vzdušnej verejnej distribučnej siete nízkeho napätia káblom AYKY-J 4x16m2, po tomto stožiari tento kábel sa zaústi do istiacej skrine SPP2. Táto navrhovaná istiaca skriňa  (umiestnená sa  na existujúcom stožiari 2,5m nad terénom) bude istiť prípojku poistkami 40A. Z prípojkovej istiacej skrine SPP2 na stožiari sa zvedie kábel  AYKY-J 4x16mm2 v pevnej chráničke  do zeme, a zemou sa privedie do elektromerového rozvádzača RE na hranici pozemku navoľne prístupnom neoplotenom mieste.

Elektromerový rozvádzač typ RE 2.0 1x25A/3 F403 HASMA, ktorý bude napájať káblom  CYKY-J 5x10 hlavný rozvádzač “RH“.  Istenie pred elektromerom bude B25A/3.

Rozdelenie sústavy TN-C na TN-S sa zrealizuje na výstupných svorkách elektromerového rozvádzača RE bod rozdelenia sa uzemní. Spodný okraj elektromerového rozvádzača nesmie byť osadený nižšie ako 0,6m nad konečne upraveným terénom.

Uloženie podzemných káblov urobiť v súlade s STN 33 2000-5.52 a vzdialenosti pri súbehu a križovaní podzemných vedení dodržať v zmysle STN 73 6005. Podzemné káble uložiť do káblovej ryhy 350x800mm, do pieskového lôžka 2x50mm a trasu kábla vyznačiť výstražnou červenou PVC fóliou. Podzemné káble vedené pod komunikáciami uložiť v chráničke  do káblovej ryhy 350x1200mm na 100mm vrstve betónu. a trasu kábla vyznačiť výstražnou červenou PVC fóliou. Pred zahájením výkopových prác treba vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete ich správcami na celej trase výkopu.

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom

Podľa STN 33 2000-4-41 v sústave NN je základná ochrana - ochrana samočinným odpojením napájania. Od spôsobu uzemnenia (čl. 413.1.3.5  a 413.1.4.2 ) dovoľuje čas odpojenia nepresahujúci 5 sekúnd.  Všetky neživé časti inštalácie v sieti NN sa musia spojiť s uzemneným bodom siete prostredníctvom ochranných vodičov. V pevných el. rozvodoch môže funkciu ochranného aj neutrálneho vodiča zastávať jediný vodič - vodič PEN za predpokladu, že sú splnené požiadavky 546.2 v HD 384.5.54. Pre predmetnú ochranu musia byť splnené požiadavky v čl. 413.1.3.3  (STN 33 2000-4-41).

Hodnota zemného odporu jednotlivých uzemnení nulového vodiča nesmie presiahnuť 15 ohmov, koniec vedenia 5 ohmov, rozpojovacej skrine 15 ohmov.

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom (STN 33 2000-4-41):

-	v normálnej prevádzke ( ochrana pred dotykom živých častí alebo základná ochrana):

-	ochrana izolovaním živých častí ( čl. 412.1.)

-	ochrana zábranami alebo krytmi ( čl. 412.2.)

-	pri poruche (ochrana pred dotykom neživých častí alebo ochrana pri poruche)

-	ochrana samočinných odpojením napájania (čl. 413.1.)

Ochrana pred atmosférickým napätím

Chráni sa transformačná stanica bleskoistkami NN - VA 0,500 kV/5 kA, umiestnenými priamo na TS, alebo na prvom podpernom bode od TS.

Ochrana pred koróziou

Oceľové nepozinkované súčasti sa chránia pred koróziou základnou farbou a vrchným náterom farbou na konštrukcie Plumbinol, prúdové spoje ochranným tukom neolínom.

Ochranné pásma

Podľa STN 33 3300 NN vzdušná sieť nemá ochranné pásmo. Platia len minimálne vzdialenosti (podľa ATN 33 3300, čl. 4.21 je u NN vzdušného vedenia min. vodorovná vzdialenosť od prístupných budov a konštrukcií 2m) a najmenšie dovolené vodorovné a zvislé vzdialenosti pri súbehu a križovaní podzemných vedení v zastavanom území (STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia). Podľa uvedenej normy pre 1 kV silový uložený v zemi bez chráničiek platia nasledovné VODOROVNÉ/ZVISLÉ vzdialenosti:

OD: sil. káblu 1kV sil. káblu 35kV telef. káblu plynov .do 0,005Mpa vodovodu 5/5 cm 20/20 cm 30/30 cm 40/40 cm 40/40 cm

V prípade, že je kábel v mieste križovania alebo súbehu uložený v chráničke, je možné zvislé vzdialenosti zmenšiť až na 10 cm u telef. káblov a NTL plynovodov, na 20 cm u vodovodov.

V Bratislave  október  2014

Ing. arch. Martin Kubovský